## Slide 1
视觉感知 × 单腕触觉引导
YogaTutor
暑假进展汇报
基于视觉感知和多方向触觉引导的实时动作矫正系统
2026 年 7-8 月阶段成果
Notes: 封面。标准姿势图来自 src/standard_images/Warrior II Pose.jpg。

## Slide 2
01 背景与目标
项目目标：让用户看见偏差，感受调整方向
YogaTutor 暑假进展汇报
练习痛点
视频教学无法实时指出角度偏差，用户低头看屏幕也会破坏动作保持。
视觉判断
摄像头识别人体关键点，系统把动作转成可比较的关节角。
触觉引导
手环不只提醒错误，而是把纠正方向传到身体上。
项目目标
让用户在练习过程中完成“识别偏差、理解方向、即时调整”的闭环。
Notes: 项目目标根据 docs/README.md 和网页文案整理。

## Slide 3
02 暑假进展
暑假工作总览：从主程序到可演示网页 MVP
YogaTutor 暑假进展汇报
7月中旬
统一主程序
自动识别与手动评估共存
7月中旬
ESP32 固件
串口协议与左手环控制
8月23日
Web MVP
Warrior II 实时练习界面
8月23日
闭环强化
串口保活、测试、BLE 方案
下一步
产品化扩展
BLE、双手环、多动作选择
4-6 月标准姿势库和申报材料作为基础；暑假重点是把系统收束成可演示闭环。
Notes: 时间线基于项目文件修改时间和 docs/README.md、docs/hardware.md、web/README.md、docs/BLE_MIGRATION.md。

## Slide 4
03 核心系统
系统架构：视觉、评分和触觉反馈形成闭环
YogaTutor 暑假进展汇报
摄像头帧
浏览器或 OpenCV 采集
姿态检测
MediaPipe 提取 33 个关键点
稳定处理
滤波与静止检测
角度评分
8 个关节角比较
触觉映射
偏差转成马达方向
ESP32 手环
USB 串口驱动左手环
算法汇报边界
只讲输入、处理节点和输出，把主要时间留给网页 MVP 和硬件闭环。
Notes: 架构依据 docs/architecture.md。

## Slide 5
03 核心系统
姿态感知：从 33 个关键点提取 8 个关节角
YogaTutor 暑假进展汇报
33
MediaPipe 人体关键点
8
肩、肘、髋、膝关节角
1.2s
静止后触发评估
0.5
检测与跟踪置信度
输入输出
输入是摄像头画面，输出是可比较的关节角。滤波和静止检测用于减少误判。
Notes: 参数来自 src/config.py 和 docs/architecture.md。

## Slide 6
03 核心系统
标准姿势库：前期基础支撑假期 MVP 演示
YogaTutor 暑假进展汇报
项目已有 18 个标准姿势 JSON
每个标准姿势保存 landmarks 和 average angles
网页 MVP 当前固定使用 Warrior II Pose
后续网页端可扩展为多姿势选择
4-6 月成果在这里作为基础，不抢占暑假工作篇幅。
Notes: 标准姿势列表来自 src/standard_poses 和 src/standard_images。

## Slide 7
04 网页与闭环
网页 MVP：采用 B/S 本地架构
YogaTutor 暑假进展汇报
Browser 客户端
摄像头采集
页面展示
交互按钮
HTTP 本地接口
POST /api/frame
GET /api/status
POST /api/reset
Python Server
MediaPipe
静止检测
角度评分
触觉指令
ESP32 手环
USB 串口
方向与强度
四马达震动
当前传输内容
JPEG 摄像头帧，不是浏览器端已计算好的肢体点阵。
后续跨设备
电脑作为局域网服务器时，建议使用 HTTPS 或 WSS。
Notes: 网页架构来自 web/app.js、src/web_mvp_server.py 和 web/README.md。当前是 localhost HTTP；跨设备部署建议 HTTPS/WSS。

## Slide 8
04 网页与闭环
本机服务器负责计算，浏览器负责采集和展示
YogaTutor 暑假进展汇报
01
采集
浏览器调用摄像头，生成 JPEG 帧。
02
传输
POST 到本机 /api/frame。
03
计算
Python 服务计算关键点、关节角和评分。
04
反馈
页面更新结果，服务器发送手环指令。
为什么先做本地服务器
延迟低，摄像头画面不离开电脑，USB 手环控制也更直接。
后续网络化改造
手机或其他电脑接入时，需要 HTTPS/WSS 保护摄像头帧或人体关键点数据。
Notes: 当前接口来自 src/web_mvp_server.py：/api/status、/api/frame、/api/reset。

## Slide 9
04 网页与闭环
网页界面：一页完成练习、评分和手环状态展示
YogaTutor 暑假进展汇报
页面模块
摄像头画面、目标姿势、评分条、关节列表、USB 状态和左手环方向在同一工作台中展示。
Notes: 截图由 web/index.html 分块截取。静态截图显示未开启摄像头状态，实际演示需使用 web/start-local.ps1 启动 Python 识别服务。

## Slide 10
04 网页与闭环
触觉反馈：把最大角度偏差转成一个震动方向
YogaTutor 暑假进展汇报
当前 MVP 使用已验证的左手环
每次只发送优先级最高的一个纠正方向
方向映射：上 M2、下 M0、左 M1、右 M3
强度随偏差比例提升：150、200、255
反馈流程
关节偏差排序
选择最大偏差
映射方向和强度
发送左手环指令
Notes: 触觉反馈映射来自 src/haptic_feedback.py 和 tests/test_mvp_logic.py。

## Slide 11
04 网页与闭环
硬件通信：USB 串口闭环和停震保护
YogaTutor 暑假进展汇报
L:2,150 R:N
左手环 M2 以 150 强度震动，右手环无动作。
115200
串口波特率
0.75s
电脑端保活间隔
2s
固件无命令自动停震
COM9
默认手环串口，可覆盖
通信流程
Python 生成命令
ESP32 解析 L 字段
GPIO 控制马达
超时自动停震
边界说明
BLE 已有迁移方案，但当前汇报不要说成已完成。
Notes: 串口协议来自 docs/hardware.md、src/esp32_controller.py、firmware/yoga_bands/yoga_bands.ino、docs/BLE_MIGRATION.md。

## Slide 12
05 总结与计划
总结与下一步：从可演示 MVP 走向无线化和多动作
YogaTutor 暑假进展汇报
暑假完成的核心成果
形成 Warrior II 网页练习工作台
跑通本机视觉计算到左手环震动的闭环
明确 USB MVP、BLE 待迁移和双手环待扩展的边界
后续计划
BLE GATT 替代 USB 串口
扩展双手环 GPIO 和固件协议
网页端支持多姿势选择
补充真实用户测试和长期稳定性验证
一句话收束：暑假阶段把 YogaTutor 从算法模块推进到边界清晰、可演示的本地 MVP。
Notes: 总结结合 docs/README.md、web/README.md 和 BLE_MIGRATION.md。